## Slide 1: Conferință de Presă – Lansare Proiect “Creşterea Eficienţei Energetice a Spitalului de Recuperare Brădet” Cod proiect 114860 Piteşti 06.06.2018

## Slide 2
“Creşterea Eficienţei Energetice a Spitalului de Recuperare Brădet” Cod proiect 114860

## Slide 3
SURSA DE FINANŢARE
Programul Operaţional Regional 2014 – 2020
Axa Prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon
Prioritatea de Investiţii 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operatiunea B-Clădiri Publice

## Slide 4
INFORMAŢII GENERALE
Proiectul privind Creşterea Eficienţei Energetice a Spitalului de Recuperare Brădet, va primi finanţare nerambursabilă în cadrul Axei Prioritare 3 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investiţii 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operatiunea B-Clădiri Publice.
Lucrările propuse vizează suprafaţa de 7.915,6 mp.

## Slide 5
INFORMAŢII GENERALE
Proiectul va contribui la sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, prin acţiunile privind îmbunătăţirea izolaţiei termice a anvelopei clădirii, reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor pentru prepararea, distribuţia şi utilizarea agentului termic pentru încălzire şi a apei calde menajere și utilizarea surselor de energie regenerabilă.
Spitalul de Recuperare Brădet este situat intr-o regiune cu tradiţie balneară, apele sulfuroase descoperite de fotograful Ioan Nicolescu în anul 1888 au stat la baza înfiinţării staţiunii Brădet. Revigorarea staţiunii Brădet a început în anul 1975 când s-a inaugurat actualul spital, cladire monobloc cu 8 etaje.

## Slide 6
OBIECTIVELE PROIECTULUI
Obiectivul general constă în cresterea eficienţei energetice a Spitalului de Recuperare Brădet în vederea sprijinirii tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon.
Obiectivul specific care va conduce la realizarea obiectivului general are în vedere reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi a consumurilor de energie în vederea creşterii eficienţei energetice a Spitalului de Recuperare Brădet.

## Slide 7
LUCRĂRI PROPUSE
A .Lucrări de bază
Intervenţii propuse pentru izolarea termică la exterior a părții opace a fațadelor:
Izolarea termică a pereților prin montarea pe fața exterioară a unui strat termoizolant din polistiren expandat ignifug, protejat cu tencuială siliconică subțire, cu compoziție specială, armată cu plasă din fibră de sticlă ;
Montarea unor fâșii de vată minerală bazaltică în dreptul tuturor planșeelor clădirii, protejate cu tencuială siliconică subțire, cu compoziție specială, armată cu plasă din fibră de sticlă.
Intervenţii propuse pentru termoizolarea la exterior a pereților supraterani ai subsolului (soclu) prin montarea pe fața exterioară a pereților a unui strat termoizolant din polistiren extrudat ignifug, protejat cu tencuială siliconică subțire, cu compoziție specială, armată cu plasă din fibră de sticlă .
Intervenții propuse pentru termo-hidroizolarea terasei/planșeului sub pod:
Montarea unor plăci rigide de fațadă din vată minerală bazaltică;
Hidroizolația va fi executată din două membrane bituminoase autoadezive;
Aplicarea sub termoizolația nouă a unui strat de difuzie a vaporilor și unul cu rol de barieră de vapori;
Refacerea sistemului de colectare apă pluvială.
Intervenții propuse pentru izolarea termică la intrados a planșeului peste subsol:
Termoizolarea la intrados a planșeului peste subsol cu un strat termoizolant din polistiren extrudat ignifug, protejat cu tencuială siliconică subțire, cu compoziție specială, armată cu plasă din fibră de sticlă;
Termoizolația planșeului peste subsol se va coborî pe fața interioară a pereților exteriori ai subsolului, închizând astfel puntea termică formată în zona soclului.

## Slide 8
LUCRĂRI PROPUSE
B . Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire și furnizare a apei calde de consum, iluminat și ventilare:
Înlocuirea,realizarea conductelor, coloanelor de distribuție, recirculare a apei calde de consum;
Schimbarea corpurilor de încălzire și dotarea lor cu robineți termostatici, de reglare pe tur, de dezaerisire;
Dotarea tâmplăriei cu grile higroreglabile pentru asigurarea calității aerului interior și montarea ventilatoarelor pentru evacuarea aerului viciat;
Montare sistem de preparare a apei calde de consum -50 panouri solare, 2 boilere de 2000l si kit hidraulic complet;
Înlocuire circuite de alimentare cu energie electrică, înlocuire corpuri de iluminat, utilizarea surselor de iluminat tip LED,senzorilor de prezență pt spațiile circulate;
C.Lucrări conexe care nu duc la creșterea eficienței energetice:
Reparare elemente de construcție;
Curățire, periere, grunduire și vopsire a ornamentelor metalice balcoane;
Reparare acoperiș, sistemul de colectare a apelor meteorice;
Reparare trotuare de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura clădirii;
Repararea/înlocuirea instalației de distribuție a apei reci și/sau colectoarelor de canalizare menajeră și/sau pluvială din subsolul clădirii până la căminul de branșament/ racord, după caz;
Realizarea unei scări pe structură metalică pt evacuare în caz de incendiu, lucrare ce se supune avizării ISU;

## Slide 9
LUCRĂRI PROPUSE
D.Lucrări secundare pentru elementele de construcţie care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea clădirii, inclusiv de refacere în zonele de intervenţie:
Se vor curăța de rugină cu peria de sârmă armăturile aparente de la subsol, pereți și planșee, precum și de la planșeul de peste parter între axele 10-11/I-O ;
Se va înlătura prin ciocanire betonul care se desprinde în zonă și se vor curăța suprafețele de praf ;
Se vor examina în zonă de către proiectant armăturile curățate sub aspectul secțiunilor de lucru rămase în urma coroziunii pentru a decide soluția de urmat ;
Dacă se apreciază de către proiectant că secțiunea de lucru a armăturii în zona este suficientă, se va reface stratul de acoperire cu mortare epoxidice ;
Dacă se apreciază de către proiectant că secțiunea de lucru a armăturii în zonă este insuficientă, se vor adopta soluții de consolidare.

## Slide 10
REZULTATE
Scăderea nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră:
Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului = 548,98[echivalent to CO2/an ];
Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de rezultat)=156,27[echivalent to CO2/an ].
Scăderea consumului anual de energie primară:
Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului = 2.538.214,17 [kWh/an];
Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de rezultat)=828.542,62 [kWh/an].
Număr de clădiri care beneficiază de măsuri de creștere a eficienței energetice:
Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului = 0;
Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de rezultat) = 1.

## Slide 11
BUGETUL PROIECTULUI
Valoarea totală a contractului de finanţare este de 3.333.577,98 lei, din care:
3.160.266,78 lei reprezintă valoarea totală nerambursabilă solicitată;
173.311,20 lei este contribuţia beneficiarului.

## Slide 12
INDICATORI
Grupul ţintă vizat constă în: Judetul Arges şi implicit Spitalul de Recuperare Brădet, ca urmare a scăderii consumului anual de energie primară, pacienţii internaţi în structura de recuperare, personalul medical şi administrativ care îşi desfaşoară activitatea în cadrul spitalului de recuperare, comunitatea locală ca urmare a aspectului estetic dobândit în urma lucrărilor.
Stadiul actual: proiectul este în implementare, contractul de finanțare a fost semnat în data de 25.05.2018
Documentație realizată: documentație realizată D.A.L.I, expertiză tehnică, audit energetic.
Durata de implementare: 15 luni de la semnarea contractului de finanțare.

## Slide 13
Spitalul de Recuperare Brădet - faţada principală - Situaţia existentă

## Slide 14
Spitalul de Recuperare Brădet - faţada principală - Situaţia propusă

## Slide 15: Vă mulţumim pentru atenţie! Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ Piata Vasile Milea, Nr. 1 Cod postal: 110053 TEL centrala: 0248/217800 FAX: 0248/220137 www.cjarges.ro